ТЛГ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАВТ НР 080700 ОТ 08.06.2011 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 11

В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО В МАЕ-ИЮНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРОИЗОШЛИ ТРИ СЕРЬЕЗНЫХ

ИНЦИДЕНТА, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСАДКИ НА ВПП ОГРАНИЧЕННЫХ

РАЗМЕРОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ПОРОГОМ ВПП В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДВУХ ВПП.

10.05.2011 ПРИ ПОСАДКЕ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ

ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ CHELLENGER CL-605 OE-IDV.

В ПРОЦЕССЕ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ С МК 14 ГРАДУСОВ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА

ДОПУСТИЛ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПРОИЗОШЛО

СТОЛКНОВЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРОЙ ШАССИ И ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ФЮЗЕЛЯЖА

С МАЧТОЙ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ 7,5 МЕТРОВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЗОНЕ

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, НА УДАЛЕНИИ 350 МЕТРОВ ДО ВХОДНОГО ТОРЦА

ВПП-01. В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРЬЕЗНОГО ИНЦИДЕНТА САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ПОВРЕЖДЕНИЯ

НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА.

14.05.2011 ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕОМ ЯК-42Д RA-42439

ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ  ГАЗПРОМАВИА .

ПОСЛЕ МЯГКОЙ ПОСАДКИ НА ВЛАЖНУЮ ВПП ИЗ-ЗА НЕ ВЫПУСКА СПОЙЛЕРОВ

САМОЛЕТ НА СКОРОСТИ 90 КМ/ЧАС ВЫКАТИЛСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИВПП ПО КУРСУ

ПОСАДКИ НА 300 МЕТРОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫКАТЫВАНИЯ САМОЛЕТА БЫЛО

РАЗРУШЕНО 5 ОГНЕЙ ПРИБЛИЖЕНИЯ, САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ.

05.06.2011 В 09.57 УТЦ ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ

А-330 АВИАКОМПАНИИ ВЛАДИВОСТОКАВИА. ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ С МК 014

ГРАДУСОВ ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ ВС С ПРЕПЯТСТВИЕМ ВЫСОТОЙ 2,25 МЕТРА

(МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ), РАСПОЛОЖЕННЫМ НА

УДАЛЕНИИ 330 МЕТРОВ ОТ ПОРОГА ВПП. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ВС ПОЛУЧИЛО:

-ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА

-ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВУХ КОЛЕС НА ПРАВОЙ ТЕЛЕЖКЕ ШАССИ.

ПАССАЖИРЫ И ЭКИПАЖ НЕ ПОСТРАДАЛИ. ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОБЫТИЯ.

АЭРОПОРТОМ ВНУКОВО ИЗДАНЫ НОТАМЫ ОТ 15.04 2011 НР А1050/11А02, НР

1050/11В02 И ОТ 14.05.2011 НР А1413/11 С УКАЗАНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПОЛЕТОВ В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА

ПЕРЕНЕСЕНИЯ ПОРОГА ВПП, ОСОБЕННОСТЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИИ ВПП РОСАВИАЦИЕЙ НАПРАВЛЕНО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ

24.03.2011 НР АН1.01-1001 И ПРОВЕДЕНЫ СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

АВИАКОМПАНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТЫ В АЭРОПОРТЫ ВНУКОВО И

РУКОВОДСТВОМ АЭРОПОРТА ВНУКОВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ. ОДНАКО ПРИНЯТЫХ МЕР ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО, ЧТО

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬЮ ИНЦИДЕНТОВ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ КОМАНДНО-ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ С ЭКИПАЖАМИ,

ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ПОЛЕТЫ НА УКОРОЧЕННЫЕ ПОЛОСЫ, НЕ АКЦЕНТИРУЕТСЯ ВНИМАНИЯ НА СТРОГОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАХОДА И РАСЧЕТА НА ПОСАДКУ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕЛЕТОВ И  ПОДНЫРИВАНИЕ  ПОД ГЛИССАДУ.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДОБНЫХ СОБЫТИЙ ПРЕДЛАГАЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ МТУ ВТ И

АВИКОМПАНИЙ:

-ПОВТОРНО ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ С ЭКИПАЖАМИ ИНФОРМАЦИИ ПО

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 8 (ПИСЬМО РОСАВИАЦИИ ОТ 18.05.11 НР

АН1.02-1812) И НОТАМ

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗДУШНЫЕ СУДА ТИПА А-330, ТУ-154, ТУ-134 ДЛЯ

ПОЛЕТОВ В АЭРОПОРТ ВНУКОВО ДО ОКОНЧАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВПП.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛОЖИТЬ.

А.В. НЕРАДЬКО