ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 3

от 20.02.2012 года

11.02.2012 В А/П АШГАБАД (ТУРКМЕНИСТАН) ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫЛЕТУ ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ ТЯГА4А С ВС А-319 VP-BTT ОАО АК ''СИБИРЬ''. В РЕЗУЛЬТАТЕ НОСОВАЯ  сТОЙКА ШАССИ ПОВЕРНУТА НА УГОЛ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ, ПОВРЕЖДЕН ВОЗДУХОЗАБОРНИК И КАПОТ ВЕНТИЛЯТОРА 1СУ, ЛЕВЫЙ ПРЕДКРЫЛОК, ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО ЗАЛИЗА ЛЕВОГО ПОЛУКРЫЛА.

11.02.2012 В А/П УСИНСК ПРИ КОММЕР4ЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМАШИНОЙ ЗИЛ-130 ПОВРЕЖДЕНА ЛОПАСТЬ ВОЗДУШНОГО ВИНТА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВС АН-24 RA-47357 ООО ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС.

13.02.2012 В А/П ЕМЕЛЬЯНОВО (КРАСНОЯРСК) ВО ВРЕМЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫЛЕТУ, КАБИНОЙ ТЯГА4А БАГАЖНЫХ ТЕЛЕЖЕК ПОВРЕЖДЕНА ОБШИВКА ФЮЗЕЛЯЖА ВС В-737-800 VQ-BDO ОАО АК ''ТАЙМЫР''. ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ: СКВОЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЕРМЕТИ4НОЙ 4АСТИ ФЮЗЕЛЯЖА ШИРИНОЙ 5-10 СМ, ДЛИНОЙ 40-50 СМ В РАЙОНЕ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА.

В 2011 ГОДУ ПРОИЗОШЛО 105 СОБЫТИЙ (ИНЦИДЕНТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ) СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПЕРРОНЕ. В 2010 ГОДУ ПО ЭТИМ ПРИ4ИНАМ ПРОИЗОШЛО 109 СОБЫТИЙ. ПРИ4ИНЫ БОЛЬШИНСТВА ПОДОБНЫХ СОБЫТИЙ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА НЕ ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТЛИ4ИЙ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ:

- ЭТО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОДЬЕЗДА/ОТЬЕЗДА И НЕДОСТАТО4НАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ АВТОТРАНСПОРТА И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. ПРИ АНАЛИЗЕ СОБЫТИЙ ПРОИСШЕДШИХ В 2011 ГОДУ ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ТОТ ФАКТ, 4ТО ЗНА4ИТЕЛЬНОЕ 4ИСЛО СЛУ4АЕВ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИСПРАВНОГО СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В 2011 ГОДУ, ТАКЖЕ КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, НАИБОЛЬШЕЕ 4ИСЛО РАССМАТРИВАЕМЫХ СОБЫТИЙ ПРИ НАХОЖДЕНИИ САМОЛЕТА НА СТОЯНКЕ ЯВИЛОСЬ:

- СЛЕДСТВИЕМ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПОДЬЕЗДЕ К ВОЗДУШНОМУ СУДНУ.    ОСОБУЮ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ В ПЕРЕХОДНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ КОГДА СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИ4ИЕМ ГОЛОЛЕДА И СЛЯКОТИ И ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВС уВеЛИ4ИВАЕТСЯ.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МТУ ВТ ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

2.1. ПОВТОРНО ИЗУ4ИТЬ С ЛЕТНЫМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ4ЕСКИМ СОСТАВОМ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ ТРЕБОВАНИЯ ПУНКТОВ 3.35-3.49 ФАП ''ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'' И ИНСТРУКЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ СПЕЦТРАНСПОРТА И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКИХ АЭРОДРОМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНТРАСА РОССИИ ОТ 13.07.2006  НР 82;

2.2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО НЕУКОСНИТЕЛЬНОМУ СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ;

2.3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЛЕТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ4ЕСКОГО СОСТАВА И ВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ (РУЛЕНИИ, БУКСИРОВКЕ) ВБЛИЗИ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПЕРРОНЕ.

МАСТЕРОВ