ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ от 07.12.2011г. № 23

03.12.2011 В 10-44  UTC В РАЙОНЕ Н.П. НИЖНЕ-ПОДПОЛЬНЫЙ (РОСТОВСКАЯ ОБЛ) ПОТЕРПЕЛ КАТАСТРОФУ САМОЛЕТ Р2002 SIERRA RA-1333G. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ У4ЕБНО-ТРЕНИРОВО4НОГО ПОЛЕТА ПРОИЗОШЛО ПАДЕНИЕ САМОЛЕТА С ВЫСОТЫ ПРИМЕРНО 100 МЕТРОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ АП КВС И ОБУ4АЕМЫЙ ПИЛОТ ПОГИБЛИ. ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ, САМОЛЕТ БЫЛ ОБОРУДОВАН БОРТОВОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ (ПАРАШЮТОМ) КОТОРОЙ ЭКИПАЖ ВС НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ.

03.12.2011 В 12-45  В РАЙОНЕ ОЗЕРА ДУДЕРГОФСКОЕ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ) ПОТЕРПЕЛ КАТАСТРОФУ САМОЛЕТ Р2002 SIERRA RA-1209G. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ,ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТА НА ВЫСОТЕ 300 МЕТРОВ И СКОРОСТИ 200 КМ/4АС ПРОИЗОШЕЛ ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ ПРОИЗОШЛО ГРУБОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ КАПОТИРОВАНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ САМОЛЕТА. КВС ПОГИБ, ОБУ4АЕМЫЙ ПИЛОТ ПОЛУ4ИЛ ТРАВМЫ. ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ. САМОЛЕТ БЫЛ ОБОРУДОВАН СПАСАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ (ПАРАШЮТОМ), КОТОРОЙ ЭКИПАЖ ВС НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ.

В ТЕ4ЕНИЕ 2011 ГОДА С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ АОН ПРОИЗОШЛО 20 АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, В ТОМ 4ИСЛЕ 12 КАТАСТРОФ,В КОТОРЫХ ПОГИБЛО 20 4ЕЛОВЕК. ПО СРАВНЕНИЮ С 2010 ГОДОМ 4ИСЛО АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ АОН УВЛИ4ИЛОСЬ В 1.6 РАЗА.  ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ТОТ ФАКТ, 4ТО ПОЛОВИНА ВСЕХ АП ПРОИСХОДИТ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИ4НЕ ДНИ.   ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ У4ЕБНО-ТРЕНИРОВО4НЫХ И АКРОБАТИ4ЕСКИХ ПОЛЕТОВ НА ВС АОН ЗА ПЕРИОД С 2005 ГОДА ПРОИЗОШЛО 17 АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЙ ПОДОБНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, КАК ПРАВИЛО, ОТМЕ4АЛИСЬ ОШИБКИ В ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ ПРИВОДЯЩИЕ  К ВЫВОДУ САМОЛЕТА НА НЕДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ПОЛЕТА.    НАПРИМЕР, ОШИБКИ ПИЛОТА ПРИ ОТКАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВЕЛИ К КАТАСТРОФЕ САМОЛЕТА СП-2008 RA-0321G ПРОИСШЕДШЕЙ 26.04.2009 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ У4ЕБНО-ТРЕНИРОВО4НЫХ ПОЛЕТОВ (ДАЛЕЕ - УТП) В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ( ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 14.04.2011 НР 180 )

03.04.2010 НА АЭРОДРОМЕ БЫКОВО (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УТП ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ САМОЛЕТА С-24R RA-1098G. ПРИ ПОПЫТКЕ ВЗЛЕТА НА СКОРОСТИ МЕНЕЕ ДОПУСТИМОЙ ПРОИЗОШЛО СВАЛИВАНИЕ САМОЛЕТА (ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ  22.11.2010 НР 492)

13.06.2010 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЗЛЕТА С АКВАТОРИИ ОЗЕРА ПАВЛЕНСКОЕ ( МОСКОВСКАЯ ОБЛ) ПРОИЗОШЛА КАТАСТРОФА САМОЛЕТА-АМФИБИИ Л-44 RA-0600G. АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ ПОТЕРИ СКОРОСТИ МЕНЕЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ В ПРОЦЕССЕ ВЗЛЕТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГРУБЫМ ПРИВОДНЕНИЕМ (ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 14.04.1011 НР 179)    ВЫПОЛНЕНИЕ УТП В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАДЛЕЖАЩЕГО АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОГИ4ЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБСТВОВАЛО КАТАСТРОФЕ САМОЛЕТА ”СИГМА КЛАССИК“  RA-1188G, ПРОИСШЕДШЕЙ, 05.11.2011 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 19.08.2011 № 498)

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИГУР ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА НА САМОЛЕТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНА4ЕННЫМ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ,

30.04.2011 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПРОИЗОШЛА КАТАСТРОФА САМОЛЕТА CETUS  A702 RA-1159G АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ ШИБОК В ПИЛОТИРОВАНИИ, ПРИВЕДШИХ К СВАЛИВАНИЮ В ШТОПОР (ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 19.08.2011 НР 498)

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОСАВИАЦИИ

1.1 ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ЭКСПЛУАТАНТОВ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНА4ЕНИЯ.

1.2. УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАНТОВ АОН И 4АСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ОСОБЕННО В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИ4НЫЕ ДНИ 2011-2012 ГОДОВ

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ ЭКСПЛУАТАНТАМ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНА4ЕНИЯ:

2.1. ПОВТОРНО ИЗУ4ИТЬ С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ ПРИКАЗЫ РОСАВИАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С САМОЛЕТАМИ АОН: №, № 490, 492 ОТ 22.11.2010,  № 514 ОТ 01.12.2010, №  179, 180 ОТ 14.04.2011, № 473 ОТ 08.08.2011, № 498 ОТ 19.08.2011, № 529 ОТ 05.09.2011

2.2. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ КОМАНДНО-ЛЕТНОГО, ИНСТРУКТОРСКОГО И ЛЕТНОГО СОСТАВА НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

-  ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ УТП В 4АСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА И ОБУЧАЕМОГО ПИЛОТА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОГИ4ЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УТП ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ОБУ4АЕМОГО ПИЛОТА

- НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УТП, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ, ИСКЛЮ4АЯ ОТРАБОТКУ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ

- НЕДОПУСТИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕДОЗВОЛЕННЫХ ИЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ УТП ФИГУР ВЫСШЕГО И СЛОЖНОГО ПИЛОТАЖА, ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА В СЛУ4АЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МАНЕВРОВ НАБОРА ВЫСОТЫ С ГАШЕНИЕМ СКОРОСТИ И РАЗВОРОТОВ С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНА4ЕНИЯМИ КРЕНА, ПОРЯДОК ПИЛОТИРОВАНИЯ НА РЕЖИМАХ, БЛИЗКИХ К СВАЛИВАНИЮ.

- ОГРАНИ4ЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГЛУБОКИХ ВИРАЖЕЙ СО СКОЛЬЖЕНИЕМ С МАЛЫМ ОСТАТКОМ ТОПЛИВА, ОСОБЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА И ПОСАДКИ С НЕРАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕЙ, ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЕТЕ, ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОПАДАНИИ В УСЛОВИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГРЕВА КАРБЮРАТОРА

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БОРТОВЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

МАСТЕРОВ.