Телеграмма Росавиации

| от 10.08.11 | № 100600 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 19

ИНФОРМИРУЮ ОБ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8 RA-24422 ФГУП «ЧУКОТАВИА».

24.07.2011 В 23Ч. 20 МИН UTC В РАЙОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕЛА БИЛЛИНГС (200 КМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Г.ПЕВЕК ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) ПОТЕРПЕЛ КАТАСТРОФУ ВЕРТОЛЕТ МИ-8 RA-24422 ФГУП «ЧУКОТАВИА» ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ВЫПОЛНЯЛСЯ ПОЛЕТ (ПО ПРОГРАММЕ МАГАТЕ) ПО МАРШРУТУ ПЕВЕК - Н.С.БИЛЛИНГС С ЦЕЛЬЮ СБОРА ИНФОРМАЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИХ МЕТЕОСТАНЦИЙ И МАЯКОВ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ.

ПО ИНФОРМАЦИИ ЭКИПАЖА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСАДКИ (НА ЭТАПЕ СНИЖЕНИЯ) В РАЙОНЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ У ВЕРТОЛЕТА ПОЯВИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКИПАЖЕМ ОБОРОТОВ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТ НЕ РЕАГИРОВАЛ. ВЕРТОЛЕТ СТОЛКНУЛСЯ С ЗЕМЛЕЙ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА ПРАВЫЙ БОРТ И ЗАГОРЕЛСЯ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ АП БОРТМЕХАНИК И ДВА ПАССАЖИРА ПОГИБЛИ, ВЕРТОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ НАХОДЯТСЯ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

РАССЛЕДОВАНИЕ КАТАСТРОФЫ ПРОВОДИТСЯ КОМИССИЕЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО МТУ ВТ РОСАВИАЦИИ И РОСГИДРОМЕТА.

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ ВЕРТОЛЕТОВ ПО «МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА НА ВЕРТОЛЕТЕ МИ-8» ГЛАВА 4 «ПОДБОР ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК», А ТАКЖЕ ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ РЛЭ ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т РАЗДЕЛ 6 П. 6.22 «АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА»

2. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ СИНОПТИКАМ АМСГ УЧИТЫВАТЬ МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИНОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИСКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБОК.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

2.1. ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ НА ВЕРТОЛЕТАХ.

2.2. ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 15.

2.3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

МАСТЕРОВ